4.7. Для увеличения устойчивости вышки, установить четыре стабилизатора, закрепив их хомутами к основной конструкции вышки.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К работе на вышке допускаются лица обученные безопасным методам и приемам работ согласно требованиям ПОТ РМ-012-2000.

5.2. Вышка устанавливается на горизонтальных основаниях, уклон после установки не более 3-х градусов во всех направлениях.

5.3 При проведении работ на высотах более 4 м  необходимо крепить вышку к устойчивым конструкциям здания или сооружения.

5.4. Запрещается использование вышки, имеющей механические повреждения и

деформацию элементов конструкции.

5.5. Установку настила производить ниже верхних штанг на расстоянии не менее 1,1 м.

5.6. Запрещается перемещение вышки с людьми и грузом, расположенными на ней.

5.7. При перемещении вышки снять колеса с тормозов, иное может привести к поломке колес.

5.8. Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение требований безопасности  лежит на потребителе.

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Осмотр вышки производится ежедневно перед началом работы:

- в случае обнаружения механических повреждений пользоваться вышкой запрещается.

- в случае нарушения покрытия металлических деталей поврежденную  поверхность для защиты от коррозии закрасить краской.

- в случае повреждения настила заменить фанеру на новую толщиной не менее 12 мм,

6.2.Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

7.УПАКОВКА

7.1.Детали вышки поставляются поэлементно.

7.2.Паспорт передается потребителю при непосредственном получении .

8.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1.Транспортирование и хранение вышки  по ГОСТ 24258-88.

9.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи.

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения, в конструкцию изделия, не влияющие на  технические характеристики вышки.

Изготовитель ООО «УЛТ-Оснастка»

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ    «______»_________________201_ года

ШТАМП ОТК_____________ _________________

Подпись

ВЫШКА ПЕРЕДВИЖНАЯ

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ

УЛТ-80

ПАСПОРТ

Завод Строительного Оборудования УЛТ-Оснастка

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вышка строительная сборно - разборная УЛТ-80 (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

Вышка изготовлена с учетом требований ГОСТ 24258-88.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная высота вышки, м………………………………………9,4

- Максимальная высота рабочей площадки, м…………………………8,2

- Высота секции вышки, м………………………………………………1,5

- Размеры рабочей площадки, м: ширина………………………………0,8

длина………………………………….1,6

- Нагрузка на рабочий настил, кг…………………………….200

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Достигаемая высота, м | Полная высота, м | Высота раб. площадки, м | Количество ярусов, шт. | Количество элементов, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Штага основания | Диагональ основания | Лестница | Штанга | Стяжка | Настил с люком | Колесо | Опора винтовая | Стабилизатор комплект, * | Перила, * | Бортовое ограждение настила, * |
| 4,4 | 3,3 | 2,1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| 5.9 | 4.8 | 3,6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 24 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| 7,5 | 6,4 | 5.2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 8 | 32 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| 9,0 | 7,9 | 6,7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 40 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| 10,5 | 9,4 | 8.2 | 6 | 2 | 1 | 12 | 12 | 48 | 1 | 4 | 4 |  |  |  |
| * опционные элементы, поставляются по дополнительному заказу |

4. ПОРЯДОК СБОРКИ

Общий вид вышки показан на рисунке.

4.1. На штанги основания смонтировать колеса и винтовые опоры.

4.2. Установить штанги основания на ровной поверхности на винтовые опоры. На патрубки штаг основания установить диагональ основания.

4.3. В патрубки штанг основания вставить лестницы.

4.4. Установить на лестницы штанги и скрепить их стяжками надев на фиксаторы.

4.5. Аналогично собрать последующие ярусы вышки.

4.6. На требуемой высоте установить рабочую площадку, прикрепить перила.